## Slide 1
ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ
Найти два ближайших штриха шкалы, около которых написаны числовые значения,
Из большего значения вычесть меньшее,
Полученное число разделить на число делений, между этими числами.

## Slide 2: Определите цену деления

## Slide 3: Определите показания приборов

## Slide 4: Определить цену деления мензурки и объём жидкости в мензурке

## Slide 5: Определить цену деления мензурки и объём жидкости в мензурке

## Slide 6: Определить цену деления мензурки и объём жидкости в мензурке

## Slide 7
Расположить линейки в порядке увеличения их точности измерения.

## Slide 8: ПОГРЕШНОСТИ
Источниками погрешностей при измерениях являются:
неточность самих измерительных приборов,
способ снятия показаний с прибора,
непостоянство измеряемой величины.

## Slide 11
Погрешность измерений равна цене деления шкалы измерительного прибора!
Длина карандаша l =13,7 см.
Погрешность измерения равна ∆l=0,1 см.
Длину карандаша можно записать:L=(l ± ∆l)
L=(13,7 ± 0,1) см

## Slide 12: Лабораторная работа №1
«Определение цены деления измерительного прибора. Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности»

## Slide 13
Лабораторная работа №1
Определение цены деления измерительного прибора.
Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности.
Цель работы: Определить цену деления измерительных приборов
(измерительного цилиндра(мензурки) и термометра). Научиться
пользоваться ими и определять с их помощью объем
жидкости и температуру. Научиться записывать
результат измерений с учетом погрешности.
Оборудование:
измерительный цилиндр (мензурка)
стакан с водой
пробирка большая
пробирка маленькая
небольшая колба
термометр
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

## Slide 14
Ход работы:
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Записи в бланке
1. Рассмотрите мензурку.
Ответьте на вопросы:
Какой объем жидкости вмещает
мензурка, если жидкость налита:
а) до верхнего штриха;
б) до первого снизу штриха, обозначенного
числом, отличным от нуля?
2) какой объем жидкости помещается:
а) между 2-м и 3-м штрихами,
обозначенным числами;
б) между соседними ( самыми близкими)
штрихами мензурки?
2. Как называется последняя
вычисленная вами величина?
180
200
200 - 180
10
= 2 (мл/дел)
1.
1) а) ______
б) ______
2) а) ______
б) ______
2. _________
мл

## Slide 15
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
V=(v ± ∆v)
3. Определите абсолютную погрешность измерения мензуркой.
4. Запишите значения цены деления, погрешность в таблицу.
Физический прибор | Цена деления шкалы | Абсолютная погрешность измерения | Физическая величина | Измерен- ное значение величины | Результат измерения
Мензурка |  |  | Объем(V1) |  | 
 |  |  | колба |  | 
 |  |  | пробирка большая |  | 
 |  |  | пробирка маленькая |  | 
Термометр |  |  |  |  | 

## Slide 16
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
5. Налейте в мензурку воды, определите и запишите, чему равен объем налитой воды V1 . Результаты измерений запишите в таблицу.
Физический прибор | Цена деления шкалы | Абсолютная погрешность измерения | Физическая величина | Измерен- ное значение величины | Результат измерения
Мензурка |  |  | Объем(V1) |  | 
 |  |  | колба |  | 
 |  |  | пробирка большая |  | 
 |  |  | пробирка маленькая |  | 
Термометр |  |  | Температура(t) |  | 

## Slide 17
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
6. Налейте полную колбу воды, потом осторожно
перелейте воду в измерительный цилиндр .
Определите и запишите, чему равен объем налитой
воды. Вместимость колбы будет такой же.
Результаты измерений запишите в таблицу.
Физический прибор | Цена деления шкалы | Абсолютная погрешность измерения | Физическая величина | Измерен- ное значение величины | Результат измерения
Мензурка |  |  | Объем(V1) |  | 
 |  |  | колба |  | 
 |  |  | пробирка большая |  | 
 |  |  | пробирка маленькая |  | 
Термометр |  |  | Температура(t) |  | 

## Slide 18
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
7. Таким же образом определите вместимость пробирок .
Результаты измерений запишите в таблицу.
Физический прибор | Цена деления шкалы | Абсолютная погрешность измерения | Физическая величина | Измерен- ное значение величины | Результат измерения
Мензурка |  |  | Объем(V1) |  | 
 |  |  | колба |  | 
 |  |  | пробирка большая |  | 
 |  |  | пробирка маленькая |  | 
Термометр |  |  | Температура(t) |  | 

## Slide 19
8.Определите цену деления шкалы термометра .
Результаты измерений запишите в таблицу.
Физический прибор | Цена деления шкалы | Абсолютная погрешность измерения | Физическая величина | Измерен- ное значение величины | Результат измерения
Мензурка |  |  | Объем(V1) |  | 
 |  |  | колба |  | 
 |  |  | пробирка большая |  | 
 |  |  | пробирка маленькая |  | 
Термометр |  |  | Температура(t) |  | 
9. Определите абсолютную погрешность измерения термометром. Результаты измерений запишите в таблицу.

## Slide 20
10. Измерьте температуру воды в стакане с водой. Результаты измерений запишите в таблицу.
Физический прибор | Цена деления шкалы | Абсолютная погрешность измерения | Физическая величина | Измерен- ное значение величины | Результат измерения
Мензурка |  |  | Объем(V1) |  | 
 |  |  | колба |  | 
 |  |  | пробирка большая |  | 
 |  |  | пробирка маленькая |  | 
Термометр |  |  | Температура(t) |  | 
11. Запишите в таблицу результат измерений с учетом погрешности

## Slide 21
12. Сделайте вывод из проделанной работы.
Вывод: Сегодня на лабораторной работе я научился...
(смотрите цель лабораторной работы)